MASA ÜSTÜ KONDUKTİVİMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz konduktivite, TDS ölçümü için uygun olmalıdır.

- Cihaz kompensasyonunu otomatik ya da olarak yapmalıdır.

- Cihaz istenildiğinde RS232 bağlantısı ile yazıcı ve bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Cihaz sıcaklık dengelemesini otomatik veya manual olarak yapabilmelidir.

- RT-2252 sıcaklık sensörü için girişi bulunmalıdır.

- Okuma aralıkları: (Otomatik aralık değişimli)

Konduktivite

0-20,00 uS/cm

0-200,09 uS/cm

0-2000 uS/cm

0-10.00 mS/cm

Sıcaklık aralığı:0,0-60,0 0C

TDS aralığı :0-1000 mg/L

- Doğruluk değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Konduktivite:%1,5 bazal skala + 1 dijit

Sıcaklık: 2 0C

- 220 Volt şehir cereyanı ile çalışmalıdır

- Cihaz ile birlikte 1 adet konduktivite probu ,temperature sensor ve standartları verilmelidir.

- İthal malı ve ISO 9000 Sertifikalı olmalıdır.