# MEKANİK KARIŞTIRICI  CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 25 Litre sıvıyı (su ) 2000 devir / dak kadar hız ile karıştırabilmelidir

- Devir hızı 50 - 2000 devir / dak aralığında kullanıcı tarafından seçilebilmelidir

- Motor gücü 60 W ‘ dan az olmamalıdır

- Motor sessiz ve vuruntusuz çalışma sağlamalıdır

- Devir kontrolü mikroprosesörlü olmalıdır

- Ön panodaki dijital göstergesinden ayarlanan hız ve çalışma anındaki gerçek hız değerleri izlenebilmelidir

- Pervaneli şaftı ( karıştırma çubuğu ) ile birlikte verilmelidir

- Şaft asit ve kimyasallara dayanıklı paslanmaz çelik olmalıdır

- Şaft cihaza el ile takılıp , sıkıştırabilmeli ,bu iş için alet gerekmemelidir

- Cihaz üzerine monte edilebilecek bir döküm statif ile verilmelidir

- Cihazın pozisyonu statif üzerinde ayarlanabilmelidir

- 220 V / 50 Hz ile çalışmalıdır

- İthal  malı olmalıdır

- ISO 9000 Sertifikalı olmalıdır

- Cihazın ithalatçı firmasının konsolosluk  onaylı temsilcilik belgesi , TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi  olmalıdır

- Teklif veren firmalar direk ithalatçı firma değil ise  temsilci firmadan alınmış bayii yetki belgesi olmalıdır

- Cihaz 1yıl süre ile ücretsiz servis ve yedek parça garantisine ,takip eden 10 yıl süreyle  ücreti mukabili  servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Cihaz laboratuara firma tarafından kurulup eğitimi verilerek çalışır vaziyette teslim edilmelidir

- Teklif veren firma eğer ithalatçı değilse , ithalatçı firmadan alınmış yetki belgesi olmalıdır